## Slide 1: ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER

## Slide 2
Direnç maddelerin elektrik enerjisine karşı gösterdiği zorluktur. Bütün devre elemanlarının bir direnç değeri vardır. Direncin birimi ohm’ dur. sembolü ile gösterilir. Direnç, direnç ölçer (ohmmetre) ile ölçülür.
Ohmmetre

## Slide 3
Yalıtkanların direnci çok büyük, iletkenlerin direnci ise çok küçüktür.

## Slide 4
Elektronik devrelerde elektriğin düzenlenmesi amacıyla devreye dirençler eklenebilir.

## Slide 5
Direnç ampul parlaklığını etkiler. Direnç arttıkça ampul parlaklığı azalır.

## Slide 6
İletkenin direnci nelere bağlıdır?

## Slide 7
1-Direnç iletken telin boyuna bağlıdır.(L)
Telin boyu arttıkça direnci artar. Ampul parlaklığı azalır.
!!! Tellerin cinsleri ve kalınlıkları aynıdır.

## Slide 13
2-Direnç iletken telin dik kesit alanına(kalınlığına) bağlıdır.(S)
Telin kalınlığı arttıkça direnci azalır. Ampul parlaklığı artar.
!!! Tellerin cinsleri ve uzunlukları aynıdır.

## Slide 14
2-Direnç iletken telin cinsine bağlıdır.
!!! Tellerin kalınlıkları ve uzunlukları aynıdır.

## Slide 16
bakır

## Slide 32
Direnç devre elemanlarının ısınmasına sebep olur. Elektrik enerjisinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. TV, bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik araçların ısınmasının sebebi devre elemanlarının direncidir. Isı enerjisi elde edilmek istenen araçlarda direnci büyük teller kullanılır.

## Slide 35
Ampulünde Bir Direnci Vardır
Ampul içerisinde iletken bir tel olan filaman bulunur. Tungsten metalinden üretilen filaman ince ve uzun yapısıyla yüksek bir dirence sahiptir. Yüksek erime sıcaklığına sahip filaman tel elektrik enerjisinin geçişi esnasında ısınır, akkor haline gelir ve etrafına ışık yayar.
Filaman

## Slide 36
Reosta
Bir elektrik devresinde direncin büyüklüğünü değiştirmek için kullanılan devre elemanına reosta (değişken direnç) denir.

## Slide 37
Reosta direncin ayarlanmasına imkan verdiği için bir çok elektrikli aletin yapısında bulunmaktadır.

## Slide 38
Şekildeki devrede anahtar kapatılıp reosta sürgüsü 1 yönünde hareket ettirilirse direnç artar. Ampulün parlaklığı azalır. Sürgü 2 yönünde hareket ettirilirse direnç azalır. Ampulün parlaklığı artar.

## Slide 59: DEĞERLENDİRME SORULARI

## Slide 70
Pil