## Slide 1
MAKİNELER
BASİT

## Slide 2
makaralar, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, dişli çarklar, kasnaklar
NELER ÖĞRENECEĞİZ

## Slide 3
Basit makineler, bir işi daha az kuvvet
ile yapılabilmesini sağlayan ya da kuvvet uygulamayı kolaylaştırabilen araçlardır. Çok az parçadan
oluşarak iş kolaylığı sağlayan bu tür araçlara basit
makineler adı verilir.

## Slide 5
Kuvvetten kazanç varsa aynı oranda yoldan kayıp olur.
Yoldan kazanç varsa, aynı oranda kuvvetten kayıp olur.
Basit makineler iş veya enerjiden asla kazanç sağlamaz.

## Slide 6
kuvvetten 4 kat kazanç
yoldan 4 kat kayıp

## Slide 8
Yapılan işlerde kolaylık sağlar,
işten kazanç sağlamaz

## Slide 9
makaralar
makara
sabit
makara
hareketli

## Slide 10
Kuvvet = Yük
Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir.
Kuvvetten ve yoldan kazanç yada kayıp yoktur.
Yükü 1 metre yukarı çekmek için ipi 1 metre yukarı çekmek gerekir.
Bayrak direklerinde ve inşaatlarda yük taşıma da kullanılır
makara
sabit

## Slide 14
makara
hareketli
Yük ile birlikte hareket eden makaralardır.
Yükün hareket yönü ile uygulanan
kuvvetin yönü aynıdır.
Kuvvetten kazanç vardır
Yoldan kayıp vardır
Kuvvet = Yük/ 2
Kuvvetten kazancı 2 kattır
Yoldan 2 kat kayıp vardır

## Slide 15
Yükü 1 metre yukarı çekebilmek için ipi 2 metre çekilmelidir

## Slide 16
Kuvvetin yönü değişmez.

## Slide 22
Hareketli ve sabit makaraların bir arada kullanılmasıyla oluşan
sistemlere palanga adı verilir.
PALANGALAR

## Slide 26
@mervehocaile
@mervehocaile
Konu anlatım videoları, ders ve içerik dosyaları için takip etmeyi unutma!